ANTENNA Q718D7XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q718D7XL | 18 | 4325 | 18,20 | 28,58 | 19,44 | 18,44 | 24,4 | 25,1 | 17,9 | +5,68 | 6100 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 18,15 | 21,1 | +4,91 |
| Silvered rods | 18,17 | 19,9 | +5,19 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 115 | 197 | 352 | 483 | 689 | 938 | 1226 | 1525 | 1828 | 2136 | 2454 | 2769 | 3088 |
| Length | 282 | 258 | 247 | 224 | 222 | 220 | 215 | 209 | 204 | 200 | 197 | 195 | 192 | 187 |
|  | D13 | D14 | D15 | D16 | - All elements made of Al rods Ǿ8,0 mm - The height of all rectangles is 100 mm - All dimensions given in milimetres |
| Pos | 3405 | 3726 | 4045 | 4325 |  |
| Length | 183 | 180 | 178 | 176 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q718D7XL | 4325 | No loss | 18,20 | 17,9 | +5,68 | 428,600-434,700 |
|  |  | Aluminum | 18,15 | 21,1 | +4,91 |  |
|  |  | Silver | 18,17 | 19,9 | +5,19 |  |
| EF7018-5 | 4373 | No loss | 18,05 | 21,4 | +4,75 | 430,600-433,600 |
|  |  | Aluminum | 17,96 | 27,3 | +3,60 |  |
|  |  | Silver | 18,00 | 25,1 | +4,00 |  |

DIAGRAMS

NO LOSS INCLUDED

LOSSES INCLUDED (aluminum)

LOSSES INCLUDED (silver)