ANTENNA Q721C1XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q721C1XL | 21 | 5805 | 19,41 | 22,12 | 19,55 | 18,33 | 20,8 | 21,4 | 22,3 | +5,93 | 6700 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 19,25 | 31,9 | +4,22 |
| Silvered rods | 19,31 | 28,3 | +4,79 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 150 | 274 | 515 | 786 | 1059 | 1358 | 1651 | 1961 | 2281 | 2602 | 2933 | 3255 |
| Length | 306 | 286 | 269 | 256 | 249 | 244 | 239 | 236 | 232 | 229 | 225 | 222 | 220 |
|  | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | - All elements made of Al rods Ǿ3 mm - The height of all rectangles is 60 mm - All dimensions given in milimetres |
| Pos | 3577 | 3912 | 4228 | 4549 | 4884 | 5208 | 5526 | 5805 |  |
| Length | 219 | 217 | 217 | 216 | 214 | 214 | 214 | 214 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q721C1XL | 5805 | No loss | 19,41 | 22,3 | +5,93 | 426,700-433,400 |
|  |  | Aluminum | 19,25 | 31,9 | +4,22 |  |
|  |  | Silver | 19,31 | 28,3 | +4,79 |  |
| EF7021-5 | 5300 | No loss | 18,73 | 20,8 | +5,56 | 426,650-433,980 |
|  |  | Aluminum | 18,65 | 26,3 | +4,45 |  |
|  |  | Silver | 18,68 | 24,2 | +4,84 |  |

DIAGRAMS

NO LOSS INCLUDED

LOSSES INCLUDED (aluminum)

LOSSES INCLUDED (silver)