ANTENNA Q711D7XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q711D7XL | 11 | 2105 | 15,42 | 20,88 | 20,88 | 18,87 | 33,4 | 35,6 | 20,4 | +2,33 | 12850 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Loss included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 15,39 | 22,8 | +1,82 |
| Silvered rods | 15,40 | 21,8 | +2,01 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | - All elements made of Al rods Ǿ8,0 mm - The height of all rectangles is 100 mm - All dimensions given in milimetres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 116 | 201 | 353 | 492 | 697 | 963 | 1238 | 1531 | 1843 | 2105 |  |
| Length | 285 | 261 | 246 | 223 | 220 | 216 | 210 | 204 | 198 | 190 | 184 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q711D7XL | 2105 | No loss | 15,42 | 20,4 | +2,33 | 423,300-436,150 |
|  |  | Aluminum | 15,39 | 22,8 | +1,82 |  |
|  |  | Silver | 15,40 | 21,8 | +2,01 |  |
| EF7011-5 | 2110 | No loss | 15,28 | 26,0 | +1,12 | 430,050-434,540 |
|  |  | Aluminum | 15,22 | 30,5 | +0,28 |  |
|  |  | Silver | 15,24 | 28,9 | +0,63 |  |

DIAGRAMS

NO LOSS INCLUDED

LOSS INCLUDED (aluminum)

LOSS INCLUDED (silver)