ANTENNA Q717E1XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q717E1XL | 17 | 4405 | 17,72 | 29,53 | 21,37 | 18,45 | 26,4 | 27,0 | 18,7 | +5,01 | 4750 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 17,65 | 23,6 | +3,92 |
| Silvered rods | 17,68 | 21,8 | +4,30 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 125 | 209 | 403 | 648 | 939 | 1231 | 1556 | 1859 | 2189 | 2483 |
| Length | 244 | 222 | 214 | 204 | 196 | 190 | 185 | 280 | 178 | 175 | 171 |
|  | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | - All elements made of Al rods Ǿ4.0 mm - The height of all rectangles is 135 mm - All dimensions given in milimetres |
| Pos | 2839 | 3145 | 3475 | 3798 | 4125 | 4405 |  |
| Length | 267 | 162 | 159 | 154 | 152 | 150 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q717E1XL | 4405 | No loss | 17,72 | 18,7 | +5,01 | 429,750 - 434,500 |
|  |  | Aluminum | 17,65 | 23,6 | +3,92 |  |
|  |  | Silver | 17,68 | 21,8 | +4,30 |  |
| EF7017-5 | 4130 | No loss | 17,64 | 21,20 | +4,37 | 429,700-433,620 |
|  |  | Aluminum | 17,55 | 27,0 | +3,24 |  |
|  |  | Silver | 17,58 | 24,8 | +3,63 |  |

DIAGRAMS

NO LOSS INCLUDED

LOSSES INCLUDED (aluminum)

LOSSES INCLUDED (silver)